## Slide 1: Morse Code Reader
От: Кристиян Джургов и Светослав Балтаджиев

## Slide 2: Линия Точка

## Slide 4: Подбирането на елементи 01 Сглобяване на компонентите 02 Писането на кода 03 Писането на документацията 04 Основни етапи в създаването на проекта

## Slide 5: 01 Подбирането на елементи

## Slide 6: Подбирането на елементи
Платка Arduino Uno R3
Захранваща дъска (Breadboard)
Резистори (Resistor)
Бутони (Pushbutton)
Суич (Slideswitch)
Звънец (Piezo)
Крушка (Light Bulb)
Дисплей (LCD Display)

## Slide 8: Бутони
С помощта на 3 бутона, ние:
Въвеждаме морзовият код за определена буква
Изписваме последната въведена буква върху дисплея
Изтриваме написаното върху дисплея

## Slide 9: Суич
Суича се използва за:
Включване на дисплея
Изключване на дисплея

## Slide 10: Звънец
Звънецът се използва за:
Издаване на звук по време на въвеждането на морзовият код

## Slide 11: Крушка
Крушката се използва за:
Святкане и изгасване по време на въвеждането на морзовият код

## Slide 12: Дисплей
Дисплеят се използва за:
Извеждане на текст от морзовият код след преобразуването

## Slide 13: 02 Сглобяване на компонентите

## Slide 14
Трите бутона, които извършват главната функционалност, са свързани с червени жички към 5 волта ток и към земята с резистори.
При натискането на бутоните се задействат крушката, звънецът и дисплея.

## Slide 15
Крушката и звънецът са свързани с черни жички към земята и с кафяви жички към пиновете на платката, за да могат да получават информация от бутоните.

## Slide 16
Суичът е свързан с червена жичка към тока и с черна жичка към земята. Той също е свързан с лилава жичка към дисплея, за да го включва и изключва.

## Slide 17
Дисплеят е свързан с 2 червени жички към тока, с 3 черни жички към земята, с 1 лилава жичка към суича и със 6 сини жички към платката.

## Slide 18: 03 Писането на кода

## Slide 19
Кода е написан на C++ във Visual Studio Code. Оттам го прехвърлихме в Tinkercad.

## Slide 20
Главната част на кода се състои в метода identifyLetter(), който приема string с нули и единици. Нулите отговарят на точки в морзовият код, а единиците на тирета. Методът намира на коя буква отговаря комбинацията от нули и единици и я връща, за да може тя да се изпише в дисплея.

## Slide 21
Това е част от кода, повече информация за него има в коментарите и в документацията на проекта в Word.

## Slide 22
Това е същата част от кода, но вече в Tinkercad.

## Slide 23
За споделянето на кода и документацията между екипа, използвахме Github Desktop.

## Slide 24
Част от Github commit-ите.

## Slide 25: 04 Писането на документацията

## Slide 26
Документацията е написана след като проекта вече е завършен. Тя се състои от PowerPoint презентация и Word документ, които са качени в repository-то на проекта. Word документацията навлиза по-дълбоко в процеса на изготвяне на проекта.